| Бензиновая генераторная установка в кожухе W180AHES |
| --- |
|  | Бензиновая генераторная установка с функцией сварки W180AHES состоит из одноцилиндрового бензинового карбюраторного двигателя с бесконтактной системой зажигания и двухполюсного бесщеточного одноопорного генератора переменного тока с функцией сварки. На двигателе установлен электрический стартер, датчик уровня масла и блок управления. Масло в систему подается разбрызгиванием. Электроагрегат установлен шумоизолирующий кожух на виброопоры. Топливный бак расположен в раме кожуха. Напряжение с выхода генератора выводится на панель контроля и через защитные устройства подается на розетки потребителя. Генератор имеет декларацию ЕАС, инструкцию на русском языке. КОД ДЛЯ ЗАКАЗА: 894-905 |
| Мощность | Максимальная 380В, кВа/кВт | -/- |
|  | Номинальная, 380В, кВа/кВт | -/- |
|  | Максимальная 220В, кВа/кВт | -/- |
|  | Номинальная, 220В, кВа/кВт | 5.0/5.0 |
| Ток сварки | Режим 35%, А | 180 |
|  | Режим 60%, А | 125 |
| Двигатель |
| Тип двигателя/Топливо |  | четырехтактный бензиновый/АИ-92 |
| Производитель |  | Honda |
| Модель |  | GX-390 |
| Запуск двигателя |  | электрический стартер/автоматический |
| Регулятор оборотов |  | механический |
| Количество цилиндров/Расположение |  | 1 |
| Рабочий объем | л | 0,389 |
| Диаметр цилиндра | мм | 88,0 |
| Ход поршня | мм | 64,0 |
| Степень сжатия | - | 8,2:1 |
| Охлаждение | - | воздушное |
| Скорость вращения вала двигателя/направление | об/мин | 3000/против часовой стрелки |
| Емкость системы смазки | л | 1,1 |
| Масляный фильтр | - | нет, подача масла разбрызгиванием |
| Емкость топливного бака | л | 32 |
| Расход топлива, л/ч | 25% нагрузки | л/ч | 1 |
|  | 50% нагрузки | л/ч | 1.8 |
|  | 75% нагрузки | л/ч | 2.7 |
|  | 100% нагрузки | л/ч | 3.2 |
| Время автономии, ч. | 25% нагрузки | л/ч | 32 |
|  | 50% нагрузки | л/ч | 17 |
|  | 75% нагрузки | л/ч | 11 |
|  | 100% нагрузки | л/ч | 10 |
| Генератор |
| Тип генератора |  | синхронный щеточный |
| Производитель |  | SINCRO |
| Модель |  | EA180 MAC |
| Мощность полезная | кВА | 5.0 |
| Фазы/Напряжение | -/В | 1/230 |
| Коэффициент мощности | - | 1 |
| Ток сварки 35% переменный | А | 180 |
| Ток сварки 60% переменный | А | 125 |
| Система возбуждения/Регулятор напряжения | - | конденсатор/нет |
| Точность выходного напряжения | % | ±5 |
| Перегрузка | % | 10 в течение 1 часа каждые 6 часов |
| Система электроснабжения |
| Напряжение аккумуляторной батареи | В | 12 |
| Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 35 |
| Полярность аккумулятора | - | любая |
| Розетки подключения электропотребителей | - | Бытовая Schuko 1P+N+E 16А – 2шт |
| Автоматический выключатель | - | тепловой |
| Габариты, вес, шумовые характеристики |
| Открытое исполнение |
| Размеры (ДхШхВ) без колесного комплекта, мм |  | 1200*700*880 |
| Сухой вес, кг |  | 199 |
| Уровень шума (1м), дБ |  | 74 |
| Опции |
| Увеличеный бак | - | По запросу |
| Прицеп одноосный | - | По запросу |
| Аккумуляторная батарея | - | в базовой комплектации |
| Подогреватель масла 220В | - | По запросу |
| Шкаф автоматического ввода резерва (АВР) | - | По запросу |
| Расходные материалы |
| Наименование | Код | Количество |
| Фильтр воздушный Honda 17210-ZE3-010 (элемент ) | 257-395 | 1 |
| Фильтр топливный Honda 16970-Z6L-003 | 257-476 | 1 |
| Масло моторное PetroCanada Duron 10W-30 (1л) | 337-877 | 1 |
| Свеча зажигания Honda 98079-55876 | 257-848 | 1 |