| Бензиновая генераторная установка в кожухе G10HES |
| --- |
|  | Бензиновая генераторная установка G10HES состоит из двухцилиндрового бензинового карбюраторного двигателя с бесконтактной системой зажигания и двухполюсного бесщеточного одноопорного генератора переменного тока. На двигателе установлен электрический топливный соленоид, масляный радиатор, масляный фильтр, топливный насос, электрический стартер, датчик уровня масла и блок управления. Масло в систему подается под давлением. Электроагрегат установлен шумоизолирующий кожух на виброопоры. Топливный бак расположен в раме кожуха. Напряжение с выхода генератора выводится на панель контроля и через защитные устройства подается на розетки потребителя. Генератор имеет декларацию ЕАС, инструкцию на русском языке. КОД ДЛЯ ЗАКАЗА: 894-309 |
| Мощность | Максимальная 380В, кВа/кВт | -/- |
|  | Номинальная, 380В, кВа/кВт | -/- |
|  | Максимальная 220В, кВа/кВт | 11.0/11.0 |
|  | Номинальная, 220В, кВа/кВт | 10.0/10.0 |
| Двигатель |
| Тип двигателя/Топливо |  | четырехтактный бензиновый/АИ-92 |
| Производитель |  | Honda |
| Модель |  | GX-630 |
| Запуск двигателя |  | электрический стартер/автоматический |
| Регулятор оборотов |  | механический |
| Количество цилиндров/Расположение |  | 2/V-образное |
| Рабочий объем | л | 0,688 |
| Диаметр цилиндра | мм | 78,0 |
| Ход поршня | мм | 72,0 |
| Степень сжатия | - | 8,5:1 |
| Охлаждение | - | воздушное |
| Скорость вращения вала двигателя/направление | об/мин | 3000/против часовой стрелки |
| Емкость системы смазки | л | 1,9 |
| Масляный фильтр | - | да, подача масла под давлением |
| Емкость топливного бака | л | 32 |
| Расход топлива, л/ч | 25% нагрузки | л/ч | 1.3 |
|  | 50% нагрузки | л/ч | 2.5 |
|  | 75% нагрузки | л/ч | 3.8 |
|  | 100% нагрузки | л/ч | 5 |
| Время автономии, ч. | 25% нагрузки | л/ч | 24 |
|  | 50% нагрузки | л/ч | 12 |
|  | 75% нагрузки | л/ч | 8 |
|  | 100% нагрузки | л/ч | 6 |
| Генератор |
| Тип генератора |  | синхронный щеточный |
| Производитель |  | MECC ALTE |
| Модель |  | S20FS-160 |
| Мощность полезная | кВА | 11 |
| Фазы/Напряжение | -/В | 1/230 |
| Коэффициент мощности | - | 1 |
| Система возбуждения/Регулятор напряжения | - | конденсатор/нет |
| Точность выходного напряжения | % | ±6 |
| Перегрузка | % | 10 в течение 1 часа каждые 6 часов |
| Система электроснабжения |
| Напряжение аккумуляторной батареи | В | 12 |
| Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 35 |
| Полярность аккумулятора | - | любая |
| Розетки подключения электропотребителей | - | Силовая Menneken 1P+N+E 25А – 1шт Бытовая Schuko 1P+N+E 16А – 1шт |
| Автоматический выключатель | - | тепловой |
| Габариты, вес, шумовые характеристики |
| Открытое исполнение |
| Размеры (ДхШхВ) без колесного комплекта, мм |  | 1200*700*880 |
| Сухой вес, кг |  | 223 |
| Уровень шума (1м), дБ |  | 74 |
| Опции |
| Увеличеный бак | - | По запросу |
| Прицеп одноосный | - | По запросу |
| Аккумуляторная батарея | - | в базовой комплектации |
| Подогреватель масла 220В | - | По запросу |
| Шкаф автоматического ввода резерва (АВР) | - | По запросу |
| Расходные материалы |
| Наименование | Код | Количество |
| Фильтр воздушный Honda 17210-Z6L-010 (элемент ) | 257-794 | 1 |
| Фильтр масляный Honda 15400-RTA-004 | 257-787 | 1 |
| Фильтр топливный Honda 16970-Z6L-003 | 257-476 | 1 |
| Масло моторное PetroCanada Duron 10W-30 (1л) | 337-877 | 2 |
| Свеча зажигания Honda 98079-5587G | 257-306 | 2 |

| Система автоматического ввода резерва ENS-32C |
| --- |
|  | Система автоматического ввода резерва предназначена для управления работой генераторной установки без помощи человека. Она следит за работой двигателя, контролирует электрические параметры низковольтной постоянной и переменной цепей как самого генератора, так и основной сети. Включает в себя контроллер управления с модулем контроля напряжения основной сети, силовые контакторы подключения различных источников к нагрузке, зарядное устройство аккумуляторной батареи от сети, устройства защитного отключения, группу перекидных реле для управления двигателем, средства индикации и мониторинга, кнопку аварийного останова. Система АВР имеет декларацию ЕАС. |
| Характеристики |
| Напряжение/частота генератора | В/Гц | 220(380)/50 |
| Напряжение/частота сети | В/Гц | 220(380)/50 |
| Коммутируемая мощность | кВт | 21,2 |
| Напряжение цепи постоянного тока | В | 12 |
| Перебои напряжения питания контроллера | с | 0,1 |
| Максимальный переменный ток потребления | мА | 1000 |
| Максимальный постоянный ток потребления | мА | 350 |
| Ток возбуждения зарядного генератора переменного тока | мА | 54 |
| Диапазон рабочих температур | °С | -15…+50 |
| Диапазон температур хранения | °С | -40…+80 |
| Максимальная влажность | % | 95 без конденсации |
| Климатическая защита | - | IP31 |
| Размеры, ДхШхГ | мм | 500х400х220 |
| Режимы работы |
| 1. Автоматический режим работы Выход генератора и основная сеть подключены к шкафу АВР. При наличии напряжения основной сети контроллера АВР включает контактор основной сети, подключая ее к нагрузке. При отсутствии или плохом качестве параметров основной сети контроллер отключает контактор сети и запускает электрогенератор. После прогрева включается контактор генератора. При появлении напряжения основной сети в заданных пределах, система АВР перевод питание нагрузки на основную сеть и глушит генератор. 2. Ручной режим работы В этом режиме оператор сам управляет работой электрогенератора с панели контроллера. 3. Тестовый режим работы В этом режиме можно установить запуск генератора по таймеру, периодические включения, управлять коммутацией контакторов. При пропадании напряжения основной сети контроллер принудительно сбрасывает тестовый режим и переходит в автоматический режим. |
| Опции |
| - зарядное устройство аккумулятора БГУ с устройствами управления и защиты; - система управления нагревателем предварительного прогрева двигателя; - шкаф с уровнем защиты IP54 (стандарт IP32) - подогреватель внутри шкафа с защитой и автоматикой управления, позволяет использование АВР при отрицательных температурах; - GSM-модуль для контроля параметров работы основной сети или БГУ, с возможность удаленного запуска; - модификация АВР на три ввода; |